## Slide 1
LRST & LAST, LBV 04. 06. 2024
(poslední zasedání LRST 05. 03. 2024)
www.osr.cz
Smolon, 04. 06 .2024

## Slide 2
Provozní události
05. 03. 2024 – 04. 06. 2024
www.osr.cz

## Slide 3
28. 02. 2024 Pád cargo palety při převozu
místo: APN S
pád palety z vozíku při převozu od hangáru k letadlu – technická závada
Provozní události
Vyřešeno Handling

## Slide 4
22. 03. 2024 Únik oleje po konzervaci motoru
při konzervaci motoru letounu boeing 737 MAX, došlo ke kontaminaci ANP N1 olejem v rozsahu cca 20 m2
došlo k úniku konzervačního oleje z obou motorů letadla
Provozní události
Vyřešeno HZS

## Slide 5
24. 03. 2024 Jet Blast – poškození návěstidla
při motorové zkoušce došlo k poškození znaku u APN N2 na TWY F
znak bylo odfouknuto do vzdálenosti cca 70 m
Provozní události
Vyřešeno Elektro

## Slide 6
27. 03. 2024 Únik paliva
únik leteckého paliva (Jet A1) na ploše APN Central, stání č. 4
při plnění letadla cisternou došlo k mechanické závadě a následnému úniku leteckého paliva na plochu o rozměrech cca 10 x 10 m
Provozní události

## Slide 7
20. 04. 2024 Únik paliva
přeplnění nádrže letadla, únik paliva 5 l na ploše 1 x 1 m
vlivem deštivého počasí a zapnutým motoru letadla došlo k rozfoukaní paliva na plochu 20 x 5 m
Provozní události
Vyřešeno HZS

## Slide 8
25. 04. 2024 Poškození návěstidla (FOD)
poškození návěstidla (světlo) u APN N2 na TWY F
pracovník BiOL nahlásil rozbité návěstidlo u hrany APN N2
Provozní události
Vyřešeno s BiOL a Elektro
Ilustrační foto

## Slide 9
28. 04. 2024 Neuzavření brány č. 15
v 10:30 zůstala nedovřená brána č. 15 (TWY G)
pracovníci si bránu otevřeli, projeli, zavřeli, ale odjeli před úplným dovřením brány a tato se zastavila před sloupkem
Provozní události

## Slide 10
01. 05. 2024 Bomba B
dne 01. 05. 2024 v 19:15LT, byla nahlášena hrozba nástražného výbušného systému na všech letištích v ČR, prostřednictvím anonymního e-mailu na pracoviště v Praze
veřejná část letiště Ostrava (odletová hala, prostranství před odletovou halou, příletová hala, parkoviště, atp.) byla neprodleně zkontrolována pracovníky PČR a psovody
v době již probíhající kontroly letiště ze strany PČR byl naplánovaný přílet privátního letu, který z bezpečnostních důvodů divertoval do Katovic
dle informací PČR byl pachatel zadržen
Provozní události
Vyřešeno ICP a ÚBL

## Slide 11
05. 05. 2024 Jet Blast – Poškození osvětlení
při výjezdu B737 ze stání odletěl kryt z čtvercového světla nad rampou, kterou prochází pasažéři (PAX) do non-schengen příletového terminálu
nahlášeno na BD, elektro provede opravu
Provozní události
Vyřešeno VPL, Elektro

## Slide 12
09. 05. 2024 FOD IAC
odstavná plocha před hangárem lakovny
na ploše před lakovnou byly nalezeny zapomenuté zarážky a hadry
ihned po zjištění byly předměty přemístěny na bezpečné místo
Provozní události

## Slide 13
11. 05. 2024 FOD IAC
FOD nalezeno na TWY F v úrovni staré HZS
info předána na ext. Subjekty -- > potvrzení FOD z JAT
Provozní události

## Slide 14
16. 05. 2024 Rychlá jízda automobilu po TWY F
byla zaznamenána rychlá jízda sportovního automobilu černé barvy po uzavřené části TWY
Provozní události

## Slide 15
17. 05. 2024 Únik ropné látky APN S
únik provozní kapaliny z levé podvozkové nohy Boeingu 767
HZS zasahoval 2x, v 17:17 hod. a ještě jednou v 20:33 hod
Provozní události
Vyřešeno HZS

## Slide 16
22. 05. 2024 Únik ropné látky APN S
únik PK z levé podvozkové nohy Boeing 767, UK67010
Provozní události
Vyřešeno HZS

## Slide 17
23. 05. 2024 Kouření
kouření před Terminálem Cargo 2
osoba bez reflexních prvků (vesta) v CPSRA
Provozní události
V řešení

## Slide 18
29. 05. 2024 Nevhodně odstavené letadlo
APN Let fly
chybějící kužely
Provozní události
V řešení

## Slide 19
01. 06. 2024 Plná pohotovost
signalizace požáru levého motoru Cessna 560XL Citation OK-ECR (ABS Jets)
3 osoby na palubě, 3200 kg paliva, po přistání vizuální kontrola (požár nepotvrzen), asistence a doprovod na APN C, provedena protipožární opatření, kontrola motoru (měření teploty)
Provozní události
V řešení

## Slide 20
BiOL

## Slide 21
27. 03. 2024 WildLife – Střet ze zajícem (01/2024)
Střet se zajícem na RWY mezi TWY B a TWY C, Aviation C525
--- Potvrzený střet ---
BiOL
V řešení s BiOL
Ilustrační foto

## Slide 22
05. 04. 2024 WildLife – Zajíc (02/2024)
při kontrole RWY nalezeno torzo zajíce
zajíc nebyl sražený letadlem, ale donesly ho vrány
sezbíráno a uklizeno
--- Nepotvrzený střet ---
BiOL
Vyřešeno VPL s BiOL

## Slide 23
30. 04. 2024 BirdStrike (01/2024)
kapitán letadla (LOT) našel po přistání šmouhu na křídele. Krev byla stará
místo střetu asi Varšava. Zpoždění letadla cca hodinu
kontrola RWY a okolí, bez nálezu
--- Nepotvrzený střet ---
BiOL
Vyřešeno VPL a BiOL

## Slide 24
21. 05. 2024 BirdStrike (02/2024)
pilot nahlásit v alt 5000 stop na trati v klésání střet s hejnem ptáků
SWIFTAIR S.A. (AT43)
--- Nepotvrzený střet ---
BiOL
Vyřešeno s BiOL
Ilustrační foto

## Slide 25
Provozní bezpečnost (SMS/CMS)
Komunikace s LKMT
safety & Information desk
kvalita (QMS), Safety (SMS), Compliance (CMS), Bezpečnost (BOZP), Životní prostředí a ekologie (EaŽP), Stížnosti, cílené zlepšování (FI), Whistleblowing
http://projekty.airport-ostrava.cz/cz/page-safety-hlaseni/

## Slide 26
Provozní bezpečnost (SMS/CMS)
Regulatorní audity ÚCL
VIII. Regulatorní audit ÚCL: 30. 09. – 04. 10. 2024
společně s kontrolou letiště: 02. – 03. 10. 2024

## Slide 27
Provozní bezpečnost (SMS/CMS)
Vyhodnocení výkonnosti externích subjetků za 1Q a 2Q / 2024
1. | 03.01.2024 | Úraz HZS (01/2024) | LKMT (BOZP)
2. | 04.01.2024 | Poškozený plot u IAC | LKMT
3. | 16.01.2024 | DN - Dodávka elektro x dodávka UPS u SRA2 | LKMT
4. | 18.01.2024 | DN - Poškození automobilu handling (Mercedes Sprinter) | LKMT
5. | 25.01.2024 | Únik hydraulické kapaliny | LKMT
6. | 02.02.2024 | Oprava RWY (urgentní) | LKMT
7. | 06.02.2024 | Náraz letadla taženého tahačem do jiného odstaveného letadla (JAT) | Ext.
8. | 15.02.2024 | Poškození palety FSL | LKMT
9. | 23.02.2024 | Únik provozních kapalin ze stavebního stroje | LKMT
10. | 28.02.2024 | Spadlá paleta EGT (EGT) | LKMT
11. | 05.03.2024 | Úraz IT (02/2024) | LKMT (BOZP)
12. | 22.03.2024 | Olejová skvrna po konzervaci motoru letadla (JAT) | Ext.
13. | 24.03.2024 | JetBalst - poškození návěstidla u APN N2 na TWY F (JAT) | Ext.
14. | 27.03.2024 | Únik paliva na APN C (BGS) | Ext.
15. | 28.03.2024 | Úraz HZS (03/2024) | LKMT (BOZP)
16. | 05.04.2024 | Wildlife - Zajíc donesen vránami (02/2024) | Ext.
17. | 20.04.2024 | Únik ropné látky APN C | Ext.
18. | 25.04.2024 | Poškození návěstidla (světlo) u APN N2 na TWY F | Ext.
19. | 26.04.2024 | Úraz Handling (04/2024) | LKMT (BOZP)
20. | 29.04.2024 | BirdStrike (01/2024) --- Nepotvrzený --- | Ext.
21. | 01.05.2024 | Bomba B | Ext.
22. | 03.05.2024 | Neuzavření brány č. 15 (JAT) | Ext.
23. | 05.05.2024 | JetBalst - poškození světla u vstupu do Gate C | Ext.
24. | 08.05.2024 | Úraz ÚBL (05/2024) | LKMT (BOZP)
25. | 09.05.2024 | FOD -IAC | Ext.
26. | 11.05.2024 | FOD - RWY | Ext.
27. | 16.05.2024 | Rychlá jízda automobilu po TWY F | Ext.
28. | 21.05.2024 | BirdStrike (02/2024) --- Nepotvrzený --- | Ext.
29. | 22.05.2024 | Únik ropné látky APN S, My Freighter | Ext.
30. | 23.05.2024 | Kouření Kouření, Cargo 2 (EGT) | Ext.
r. 2024 | Externí subjekt | Hodnocení
1. | Aeroclub Ostrava | 0
2. | AeroPrague.com | 1
3. | Avionic | 2
4. | BiOL (Gallat) | 2
5. | BGS | 1
6. | DHL Express | 3
7. | EasyFlying | 0
8. | EGT | -1
9. | Elmontex | 0
10. | F-Air | 1
11. | IAC (lakovna) | 3
12. | Job Air Technic | -2
13. | JTS Aviation | 3
14. | LR Airlines | 0
15. | MM servisní (Fly Service) | 0
16. | Pondus Air | 0
17. | QA Aviation (Queen Air) | 2
18. | ŘLP | 1
19. | Sky Point Service | 0
20. | Vavroš Lubomír (I. Studénecká) | 0
21. | TRANSCON | 0
 | Aktualizace: 03.06.2024 | 

## Slide 28
Provozní bezpečnost (SMS/CMS)
Audity – Externí subjekty
Elmontex Air – 95 %
Queen Aviation – 93 %
DHL Express – 99 %
JTS Aviation – 96 %
BiOL (04. 06. 2024)
BGS – 99 %
IAC – 99 %
JAT – 98 %

## Slide 29
Provozní bezpečnost (SMS/CMS)
Výcvik RWY Safety
úterý 23. 04. 2024
úterý 30. 04. 2024
pondělí 06. 05. 2024
úterý 07. 05. 2024

## Slide 30
Provozní bezpečnost (SMS/CMS)
16. 04. 2024 Taktické cvičení
Taktické cvičení složek IZS – záchyt ZIZ v zásilce 16.4.2024

## Slide 31
Plánovaná údržba
Opravy /uzavírky
noční uzavírka Út 4.6. 22:30 – 5:00 LT
noční uzavírka Út 11.6. 22:30 – 5:00 LT

## Slide 32
Zkušební provoz
Cargo terminál 2
vydán souhlas s předčasným užíváním 11/2023
zkušební provoz stanoven na jeden rok
probíhá instalace technologií

## Slide 33
Poskytování paliva
Čerpací stanice Twin Trans
instalace druhého vydejního stojanu
palivo AKI 93

## Slide 34
Regulace EU
Signály
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/405 ze dne 30. ledna 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o používání signálů v případě selhání rádiové komunikace
prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/404 ze dne 30. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o aktualizace příslušných ustanovení ICAO, provedení postupu pro případ ztráty rádiového spojení a zrušení dodatku k příloze uvedeného nařízení

## Slide 35
Regulace EU
Signály

## Slide 36
Plánovaná výstavba
Rozšíření APN S3
termín dokončení 15. 07. 2024

## Slide 37
Plánovaná výstavba
Rozšíření APN S3
termín dokončení 15. 07. 2024

## Slide 38
Plánovaná výstavba
Otevření křižovatky TWY D-F
otevření od 06. 06. 2024 – pouze pro odbočení směrem k APN C
komunikace v těsné blízkosti křižovatky

## Slide 39
Plánovaná výstavba
Projekt Garáží zimní techniky, rekonstrukce staré budovy HZS .
projekční práce na DSP a DÚR
předpoklad dokončení 2. kvartál 2025

## Slide 40
Plánovaná výstavba
Prodloužení P2 .
předpoklad dokončení konec 2024

## Slide 41
Ostatní
Další věci k projednání .
obchvat Mošnova: zprovoznění je naplánováno na 6/2024, úplné dokončení do konce roku 2024
obsazení pozice Maintenance Manager: Ing. Denisa Ciglerová
aktualizace letištních pozemků
zprovoznění palivového hospodářství
plnění s asistencí –změna postupů

## Slide 42
Děkuji za pozornost

## Slide 43
LBV
Letištní bezpečnostní výbor
www.osr.cz
Voráč, 05. 03. 2024

## Slide 44
LBV
Ověřování spolehlivosti a výdej IDC
Končící platnost ověření spolehlivosti (OS) vydaných na 5 let (30.6.2024)
Prodloužení platnosti OS do 31.10.2024 v případě zažádání o vydání nového OS
Vyřizování identifikačních průkazů – idkarty@airport-ostrava.cz (OS, žádosti o vydání IDC apod.)
Zasílání OS a žádosti o vydání IDC před provedením školení (u nově nastupujícíh pracovníků) – vše emailem
Vydávání IDC nebude bezprostředně po školení
Aktualizace pověřených osob – garant
Žádost o prozatímní vjezd – zasílat na kartové centrum (ne přímo na pracoviště SRA1 a SRA2)

## Slide 45
LBV
Parkování vozidel v prostoru LO
Od 10.6. budou vozidla zaměstnanců parkována v neveřejném prostoru LO
Pro parkování v prostoru LO je nezbytné mít povolení a platný IDC

## Slide 46
LBV
Návštěvní karty
Nové vzory návštěvních karet
Požadavky za jednotlivé subjekty
Kontrolní činnost – security